|  |  | République Française MAIRIE de RESSONS-LE-LONG |  |
| --- | --- | --- | --- |

La Vache Noire – Montois – Cheneux – La Montagne – Mainville – Gorgny – Pontarcher

Manuel d’autosurveillance

Station d’épuration inférieure ou égale à 2000 EH

station d’épuration

Sommaire

Sommaire	1

Révision du manuel	2

Objet	2

Introduction	2

Gestion des documents	2

Demande d’agrément du dispositif d’autosurveillance	2

A -	Engagement du maître d’ouvrage	2

B -	Avis des organismes chargés de la mise en place de la procédure	2

Description du système d’assainissement	2

A -	Les acteurs du système concerné	2

B -	Le réseau	2

1 -	Les communes raccordées	2

2 -	Les industries raccordées	2

3 -	Caractéristiques du système de collecte	2

C -	La station	2

1 -	Charges polluantes et hydrauliques nominales	2

2 -	Le descriptif des filières et des ouvrages	2

3 -	Le milieu récepteur	2

4 -	Les travaux d’amélioration réalisés	2

5 -	L’autorisation de rejet	2

6 -	Destination et quantification des sous produits	2

7 -	Destination et quantification des boues	2

8 -	Suivi des réactifs	2

Le dispositif d’autosurveillance	2

A -	Description du dispositif	2

1 -	Dispositif de mesure de débit	2

2 -	Dispositif de prélèvement	2

3 -	Synoptique : Emplacement des points physiques,  des points réglementaires et logiques	2

4 -	Codification SANDRE : Correspondance points physiques réglementaires et logiques	2

B -	Contrôle du matériel	2

C -	Les réactifs utiles au traitement	2

Procédures autosurveillance	2

1 -	Fréquence	2

2 -	Procédures et lancement de l’autosurveillance	2

3 -	Constitution de l’échantillon	2

4 -	Contrôles et étalonnages	2

5 -	Les destinataires	2

6 -	L’exploitation des résultats	2

a -	Calcul de la charge à l’entrée	2

b -	Calcul de la charge à la sortie	2

c -	Calcul du rendement	2

d -	Calcul des productions de boue liquide	2

7 -	Le laboratoire agréé	2

Réactions en cas de non-conformité aux exigences du manuel	2

A -	Les causes de  non-conformité	2

B -	Responsabilités et dispositions prévues	2

Organismes participants à l’autosurveillance	2

Table des annexes	2

Révision du manuel

Toute modification d’une partie de ce manuel doit être consignée dans le tableau suivant :

| Chapitre/Page | Modification | Version | Date |
| --- | --- | --- | --- |

Objet

Le présent manuel d’autosurveillance est le document de référence pour toutes les actions liées à l’activité de l’autosurveillance du système d’assainissement, dont la commune de Ressons le Long a la gestion.

Il a pour objet de décrire  «l’organisation interne, les méthodes d'analyses et d'exploitation, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif ».

Le dispositif d’autosurveillance et la procédure de sa mise en œuvre concernent le système d’assainissement de la commune de Ressons le Long. Il porte sur l’autosurveillance  du traitement des effluents collectés par les réseaux  et de la valorisation des sous-produits de traitement (sables, graisses, refus de dégrillages et boues).

Introduction

Les communes ou leurs groupements sont responsables de la mise en œuvre et de l’exploitation des systèmes d’assainissement collectif, c’est à dire des réseaux de collecte ainsi que des stations d’épuration.

Un manuel d’autosurveillance a été rédigé dans le but de définir les modalités de mise en œuvre pour l’autosurveillance régies par l’arrêté du 22 juin 2007.

Ce manuel est un élément essentiel de la transparence de l’information vis-à-vis des élus, des consommateurs, des services de police de l’eau et des agences de l’eau.

De plus, il permet à l’exploitant, au maître d’ouvrage et à tout autre organisme externe de s’accorder sur l’ensemble des dispositions et des procédures d’autosurveillance. Il concerne donc les dispositions relatives à la définition, la mise en place du dispositif d’autosurveillance ainsi que l’exécution et le suivi du programme de mesures.

Gestion des documents

Le manuel d’autosurveillance est un document « vivant » qui doit être mis à jour régulièrement afin de faciliter son utilisation. Il doit être communiqué à la police de l’eau, à l’agence de l’eau et doit être présent sur la station d’épuration à disposition des personnes y travaillant.

Les documents concernant la communication au sujet de l’autosurveillance (courriers, fax ou e-mail des interlocuteurs) doivent également être présents au sein de la station. Ils pourront être archivés dans le classeur d’autosurveillance, par exemple.

Pour permettre sa mise à jour régulière, il est vivement conseillé un support type classeur où les feuilles amovibles peuvent être remplacées aisément.

Demande d’agrément du dispositif d’autosurveillance

Engagement du maître d’ouvrage

Je soussigné, REBEROT Nicolas, agissant en qualité de Maire de la commune de Ressons le Long m’engage à mettre en application et faire respecter par le prestataire de service les dispositions d’auto surveillance décrites dans le présent manuel répondant à la réglementation en vigueur.

Pour ce faire, j’affirme que les moyens humains et matériels nécessaires seront mis en œuvre et que le présent engagement sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Enfin, dans un souci de progrès, toutes les actions correctrices éventuelles seront mises en œuvre et il sera tiré profit de tout enseignement conduisant à l’amélioration des performances des installations.

A Ressons le Long, le

(signature)

Avis des organismes chargés de la mise en place de la procédure

Transmis  au Service de Police de l’Eau avec avis favorable

à                                , le

(signature)

| Accord du Service de la Police de l’Eau et transmission à l’exploitant, à , le Signature | Avis de l’Agence de l’eau Seine Normandie et transmission à l’exploitant, à , le signature |
| --- | --- |

Description du système d’assainissement

  - Les acteurs du système concerné

Nom de la station d’épuration :  RESSONS LE LONG : RECYCL’EAU

Numéro SANDRE : 03 02 643 01 000

Adresse : Rue de Poulandon – 02290 RESSONS LE LONG

Maître d’ouvrage : Commune de RESSONS LE LONG

Exploitant : Régie

Maître d’œuvre : Saunier et associés

Constructeur : SA Jean VOISIN

Date de mise en service : 01/04/2009

Le réseau

Les communes raccordées

| N° INSEE | Commune ou partie de Commune | Nombre de branchements | Population totale |
| --- | --- | --- | --- |
| 02643 | Ressons le Long | 260 | 650 |
| Total |  |  |

Les industries raccordées

| Nom de l’établissement | Activités (abattoir,traitement de surface… ) | Convention de raccordement (date) |
| --- | --- | --- |

Les établissements industriels qui se rejettent dans le réseau d’assainissement et tout spécialement ceux qui doivent faire l'objet d’une convention de déversement spécial (CDS) sont repris dans une liste figurant ci-dessus. Elle est diffusée à l’ensemble des intervenants. Cette liste, en cas de changement, fera l’objet d’une actualisation annuelle. Ceux bénéficiant déjà d’une CDS seront indiqués.

Un modèle de ce type de convention sera présenté en annexe n°.

Caractéristiques du système de collecte

| Communes raccordées | Type du réseau (Séparatif – unitaire ….) | % séparatif et unitaire | Exploitant | Longueur du réseau en ml | Nom des postes | Déversoirs ou trop-plein |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ressons le Long « Centre bourg » | séparatif | 100 % | régie | 6150 en gravitaire 1600 en refoulement | 6 |  |
| Ressons le Long « La Montagne » | séparatif | 100 % | régie |  | 0 |  |
| Ressons le Long « la Vache Noire » | séparatif | 100 % | régie | 0 | 0 |  |
| Montigny Lengrain « La Vache Noire » | séparatif | 100 % | régie | 0 | 0 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

Le synoptique du réseau de collecte des eaux usées  se trouve en annexe n°     ainsi qu’un tableau récapitulatif de tous les postes du réseau de desserte de la station.

La station

Charges polluantes et hydrauliques nominales

|  | Capacité nominale de la station |
| --- | --- |
| Equivalent habitant | 1200 |
| DBO5(kg/j) | 75 |
| DCO (kg/j) | 144 |
| MES (kg/j) | 108 |
| NTK (kg/j) | 18 |
| PT (kg/j) |  |

|  | Journalier (m3/j) | De Pointe (m3/h) |
| --- | --- | --- |
| Débit moyen par temps sec | 180 | 6 |
| Débit maximum admissible |  |  |

Le descriptif des filières et des ouvrages

Le traitement des eaux usées sur la station d’épuration de Ressons le Long est basé sur le principe de la filtration plantée de roseaux.

DESCRIPTIF DE LA FILIERE EAU

Filtres plantés de roseaux

- PRETRAITEMENT

- Un dégrilleur manuel inox.

- Chasse

- 2 chasses automatiques type JVEC-200

- Compteur de bâchées

- Cuves polyester dia 3.00-1.40ht

- Bâchées de 7.20 m3

- Hauteur de marnage 1.02 m

- Filtre planté premier étage

- 6 Filtres plantés de 240 m² chacun avec alimentation alternée.

- Casier de 15 m x 16 m

- 6 diffuseurs avec dalle anti affouillement par casier

- Filtre planté second étage

- 6 filtres à sables plantés de 160 m²

- Casier de 12 m x 13.3 m

- 6 diffuseurs avec dalle anti affouillement par casier

Le synoptique de la station avec l’emplacement des différents ouvrages se trouve en annexe n°   .

Le milieu récepteur

Type de milieu récepteur (cours d’eau, infiltration, fossé ……) :

Fossé puis la rivière Aisne

Les travaux d’amélioration réalisés

| Exemples de travaux | Dates |
| --- | --- |
| Mise en service de la station d’épuration | Avril 2009 |
| Validation des plans d’épandage (récépissé de déclaration en annexe n° |  |
| Amélioration des prétraitements |  |
| Validation de l’autosurveillance (récépissé en annexe n°) |  |

L’autorisation de rejet

L’autorisation de rejet en vigueur de la station d’épuration date du ……. (voir annexe n°   )

Le présent manuel fait référence à l’arrêté du 22 juin 2007 ou à l’arrêté préfectoral du : ……….

| Normes de rejet DBO5 en mg/l DCO en mg/l MES en mg/l NGL en mg/l (2) Pt en mg/l (2) | concentration DBO5 : 25 DCO : 125 MES : 35 NGL : 15 Pt : 2 | Rendement R = 70 & 80 (1) R = 70 % R = 90 % R = 70 % R = 80 | Valeurs rédhibitoires 50 250 90 |
| --- | --- | --- | --- |

Destination et quantification des sous produits

Refus de dégrillage

Quantification :

La quantité de refus de dégrillage provenant des prétraitements  est déterminée par la pesée des bennes évacuées de la station d’épuration.

Destination :

Les refus de dégrillage issus des prétraitements sont mis à la collecte des OM.

Destination et quantification des boues

Quantification :

Données à tenir à jour dans le cahier d’exploitation de la station d’épuration

Ce type de système épuratoire produit assez peu de boues. Un curage décennal doit néanmoins être prévu. L’accumulation de boues sera alors d’environ 216 m3. Les boues pourront être valorisées en agriculture par épandage. Leur siccité se situe généralement autour de 20 à 30%.

Destination :

Le SEPOAS (Syndicat Etude et de Programmation Oise Aisne Soissonnaises) est en cours de réalisation d’une étude de gestion des boues. Cette étude devrait notamment permettre de répondre à la destination des sous produits d’épuration.

Suivi des réactifs

S’ils existent, préciser le mode d’étiquetage des réactifs et décrire les modalités de gestion des réactifs, c'est-à-dire les dispositions permettant de s’assurer que les réactifs utilisés pour les analyses ne sont pas périmés et sont conservés dans les conditions conformes aux recommandations des fournisseurs et aux risques présentés par le produit et éliminés dans des conditions respectueuses de l’environnement.

Le dispositif d’autosurveillance

  - Description du dispositif

Dispositif de mesure de débit

Un exemple est présenté en italique

|  | Emplacement | Type (débimétrie, venturi, déversoirs triangulaires et rectangulaires…..) | Chaîne de mesure Marque |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrée station | Conduite de refoulement du poste | Débitmètre électromagnétique | xxx |
| Sortie station | Aval clarificateur | Canal avec seuil triangulaire | Sonde US et transmetteur |
| Boues | silo | Différence de hauteur | - |

* Les dimensions du canal de mesure sont disponibles à l’annexe n°

Dispositif de prélèvement

|  | Emplacement du point de prélèvement | Asservissement |
| --- | --- | --- |
| Entrée station | Aval immédiat du dégrilleur | Au débitmètre entrée |
| Sortie station | Dans le canal | Au débitmètre sur canal |
| Boues | Canalisation d’alimentation du silo, vanne ¼ de tour | - |

Remarque : Les notices de fonctionnement et de maintenance des appareils d’autosurveillance doivent être présentes sur la station.

Synoptique : Emplacement des points physiques,  des points réglementaires et logiques

filtre planté de roseaux

Codification SANDRE : Correspondance points physiques réglementaires et logiques

Exemple filtre planté

Récapitulatif des points physiques et paramètres mesurés :

| Codes Points physiques | Libellé | Paramètres mesurés |
| --- | --- | --- |
|  |  | Débit | MES | DBO5 | DCO | NTK | NNH4 | NNO2 | NNO3 | NGL | PT |
| Q1 | Débitmètre entrée | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 | Prélèvement entrée |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| P2 | Prélèvement sortie |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Q3 | Débit boues | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 | Prélèvement boues |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Codification Sandre des points réglementaires et logiques et correspondance avec points physiques :

| Numéro | Libellé | Type | Libellé type | Correspondances Points physiques / points réglementaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Débit | Concentration |
| 1 | Entrée | A3 | Entrée station | Q1 | P1 |
| 2 | Sortie | A4 | Sortie station | Q1 | P2 |
| 3 | Boue Produite | A6 | Boue Produite | Q3 | P3 |

Commentaires :

- Les codes des points physiques (P,Q) n’ont pas d’importance quant à leur dénomination. Il suffit de les retrouver dans le tableau de correspondance ci-dessus.

- L’emplacement des points physiques est précisé sur le synoptique

- Les numéros des points réglementaires et logiques sont eux très importants : ce sont ces derniers qui permettent les échanges de données informatisés.

- Les flux de pollution sont calculés de la manière suivante :

Flux (kg/j) = Q (m3/j) * P (mg/l)

1000

Contrôle du matériel

Pour un fonctionnement optimal de la station, tous les appareils doivent être vérifiés, étalonnés, nettoyés… par l’agent d’exploitation.

Un exemplaire de la « fiche de visite de stations d’épuration soumises à l’autosurveillance » se trouve en annexe n°

Les notices de fonctionnement des appareils doivent être présentes sur la station.

Les réactifs utiles au traitement

Indiquer les réactifs utilisés.

Nota : les quantités utilisées sont à consigner dans le cahier d’exploitation de la station d’épuration.

Procédures autosurveillance

Fréquence

Référence à l’arrêté préfectoral ou l’arrêté du 22 Juin 2007.

| Paramètres | Fréquence/an | Paramètres | Fréquence/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit | 2 | NH4 | 2 |
| DB05 | 2 | NO2 | 2 |
| DCO | 2 | NO3 | 2 |
| MES | 2 | NGL | 2 |
| NTK | 2 | Pt | 2 |
|  |  | Matières sèches | 2 |

L'annulation d'un bilan initialement prévu ne se justifiera que pour des raisons de mauvais fonctionnement du matériel d'autosurveillance ou un arrêt total de la station d’épuration  mais en aucun cas pour cause d'un fonctionnement défectueux de la station.

L'exploitant s'engage à fournir l'ensemble des résultats, y compris les valeurs aberrantes, obtenus dans le cadre de l'autosurveillance , à la Police de l'eau et à l'Agence de l'eau. Dans le cas de valeurs aberrantes, l'exploitant s'attachera à fournir des commentaires (au format SANDRE).

Procédures et lancement de l’autosurveillance

|  | A réaliser avant et après le lancement des mesures d’autosurveillance | Risque si non-respect | Validation mesure si non-respect |
| --- | --- | --- | --- |
| Le 1er jour du bilan | Mettre en place les mesures de débit | Pas de connaissance des débits, Impossibilité de calculer les flux de pollution | NON |
|  | Relever les totalisateurs de débit en entrée et en sortie de station (noter l’heure) | Impossibilité de calculer les flux de pollution | NON |
|  | Positionner les préleveurs portables et placer les crépines aux emplacements spécifiés en page 12 | Echantillon non représentatif | NON |
|  | Asservissement des préleveurs aux débitmètres | Echantillon non représentatif | NON |
|  | Programmer les préleveurs en fonction des débits transitant sur la step (prendre en compte les risques de pluie). Doivent être prélevés au minimum 7 l ou 150 prélèvements | Arrêt du préleveur avant la fin du bilan, pas assez d’effluent | NON |
|  | Mettre en fonctionnement les préleveurs au même moment | Décalage avec la période de mesure de débit | NON |
|  | Vérifier si le préleveur fonctionne correctement | Risque d’obtenir un échantillon faussé ou pas d’échantillon du tout. | NON |
| En fin de mesure (24 h après) | Relever les totalisateurs de débit en entrée et en sortie de station (24h après la mise e route) | Impossibilité de calculer les flux de pollution | NON |
|  | A l’arrêt des préleveurs, réaliser l’échantillonnage conformément à la procédure spécifiée au chapitre ci-dessous | Constitution d’un échantillon pas ou peu représentatif de la mesure | NON |

Constitution de l’échantillon

| Lieu de collecte | Mode opératoire |
| --- | --- |
| - Entrée - Sortie | - Mélanger les bidons dans un seau gradué préalablement rincé puis relever le volume prélevé total. - Agiter manuellement les échantillons en continu pendant leur constitution - Remplir 2 bidons : un destiné au laboratoire (1), l’autre restant à la station pour conservation (2) : - Remplir un premier tiers du flacon (1) puis du flacon (2) - Agiter de nouveau et remplir le deuxième tiers du flacon (2) puis (1) - Agiter et remplir le troisième et dernier tiers du flacon (1) puis (2) |
| Boue liquide | Préciser la méthode de prélèvement : Lors de la vidange il sera réalisé une analyse sur un échantillon moyen constitué d’échantillons élémentaires de boues prélevées sur toutes les cuves |

Remarque : les bidons de mélange seront nettoyés après chaque constitution d’échantillon d’origine différente.

Contrôles et étalonnages

Contrôles et étalonnages internes

Le matériel de métrologie demande des contrôles réguliers.

Indiquer la fréquence et la méthode de vérification et d'étalonnage des appareils en place, par exemple sous la forme d’un tableau :

|  | Fréquence | Méthode | Mesures si anomalie |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrôle du débitmètre électromagnétique | Annuelle | - comparer les volumes E et S - débitmètre en parallèle | Renvoi en usine sur banc d’étalonnage |
| Etalonnage du débitmètre électromagnétique | Tous les 5 ans (selon constructeur) | Banc d’étalonnage en usine |  |
| Etalonnage du débitmètre sur canal | 2 fois par an | - faire le « 0 » à débit nul - vérifier la correspondance hauteur/débit | Renvoi en usine |
| Contrôle du débitmètre sur canal | Avant chaque bilan | - propreté du canal et conditions d’écoulement -comparer la hauteur affichée avec la hauteur réelle -comparer les volumes entrée et sortie | Etalonnage Intervention du fabriquant |

Contrôles externes

L’exploitant s’assure de la fiabilité du matériel par un contrôle externe.

De plus, conformément à l'arrêté du 22 juin 2007; « la commune procède annuellement au contrôle du fonctionnement du dispositif d'autosurveillance".

Les destinataires

Après chaque bilan, les rapports d’autosurveillance ainsi que les résultats des analyses devront être envoyés aux destinataires suivant : Police de l’Eau, Agence de l’Eau, SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE DU DÉPARTEMENT, Maître d’ouvrage.

L’envoi devra se faire au format SANDRE si possible.

Le bilan annuel de l’année N devra être envoyé avant le 1er mars de l’année N+1 au Service chargé de la Police de l’eau et à l’Agence de l’eau.

L’exploitation des résultats

Q : Débit       C : Concentration         ( : Rendement

Calcul de la charge à l’entrée

A partir des données issues des analyses et des relevés réalisés le jour des mesures, le responsable d’exploitation peut calculer la charge entrante sur la station :

Calcul de la charge à la sortie

De la même manière, l’agent d’exploitation détermine la charge de sortie :

Calcul du rendement

Il se détermine ainsi :

Calcul des productions de boue liquide

-La production de boues (t de MS) est calculée en fonction de la hauteur des boues dans le silo (h), de la surface de celui-ci (Su) et de la siccité des boues (S).

- Par méthode débitmétrique la mesure est équivalente au calcul de la charge.

Le laboratoire agréé

Les analyses des échantillons de la station de Ressons le Long sont confiées au Laboratoire agréé.

Après chaque échantillonnage, le technicien chargé du prélèvement, rempli une feuille navette (annexe n°        ) indiquant les analyses à réaliser et la transmet au laboratoire avec les échantillons.

Une fois les analyses réalisées, les résultats sont consignés dans le rapport d’analyses (annexe n°) que le technicien transmet à l’exploitant en pièce jointe du rapport d’autosurveillance.

Réactions en cas de non-conformité aux exigences du manuel

Ce chapitre décrit les actions à entreprendre lorsqu’une non-conformité a été repérée.

  - Les causes de  non-conformité

Il y a non-conformité si :

- les résultats des analyses ou mesures ne sont pas conformes aux données et prescriptions figurant dans l’arrêté d’autorisation,

- il y a non-respect des conditions ou méthodes d’analyse ou de mesures telles qu’elles sont définies dans ce manuel, exemple :

- réalisation incomplète des mesures

- mauvaise conservation d'un prélèvement

- non-respect d'un mode opératoire

- il y a non-respect des dispositions organisationnelles d’autosurveillance, par exemple :

- constat d'un appareil non étalonné

- constat d'utilisation d'une autre méthode d'analyse

- analyse réalisée par une personne insuffisamment qualifiée

- oubli de communiquer aux autorités les résultats en cas de non-conformité

Responsabilités et dispositions prévues

Dans le cas d’une non-conformité avérée, les responsabilités et les dispositions prévues sont les suivantes :

- si un résultat d’analyse est non conforme :

  - l’écart est constaté par le responsable de la station d’épuration

  - il y a communication immédiate aux autorités par le responsable exploitation, par des avis de non-conformité envoyés par fax

  - l’action corrective réalisée peut être : une analyse contradictoire, un réétalonnage immédiat, une étude des causes probables

    - les dates ne sont pas respectées :

      - l’écart est constaté par le responsable de l’usine

  - il y a communication immédiate aux autorités par le responsable exploitation, par des avis de non-conformité envoyés par fax

      - une justification du retard est jointe à la communication du non-respect de la date

        - en cas de panne :

          - l’écart est constaté par le responsable de l’usine

  - il y a communication immédiate aux autorités par le responsable exploitation, par des avis de non-conformité envoyés par fax

          - une date prévisionnelle de remise en service des installations concernées est communiquée

            - en cas de problème de mesure de débit ou de prélèvement:

              - l’écart est constaté par le responsable de l’usine

              - un ré étalonnage est effectué

              - Si le problème persiste, le fournisseur devra être contacté

Dans tous les cas, la découverte d’une non-conformité du système est à l’origine d’une action immédiate afin de la traiter et de remettre en état de conformité le système le plus tôt possible.

Pour cela, un " avis de non-conformité " est rempli par la personne constatant l’écart. (Annexe n°). Après l’émission de cet avis, chaque non-conformité est analysée afin de trouver les origines possibles et de mettre en place un planning d’actions correctives et préventives.

Le responsable exploitation est responsable du suivi, de la mise en place et de l’efficacité de ces actions. En particulier, la “ fiche d’actions correctives et préventives ” (Annexe n°   ) permet d’effectuer le suivi.

Organismes participants à l’autosurveillance

Nom de l’exploitant : Commune de RESSONS LE LONG

| Adresse : 2, rue de l’Eglise 02290 RESSONS LE LONG E-mail : assainissement.ressonslelong@orange.fr | Tél : 03 23 74 21 12 Fax : 03 23 74 21 12 |
| --- | --- |

Nom du maître d’ouvrage : Commune de RESSONS LE LONG

| Adresse : 2, rue de l’Eglise 02290 RESSONS LE LONG E-mail : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr | Tél : 03 23 74 21 12 Fax : 03 23 74 21 12 |
| --- | --- |

Nom de l’entité réalisant l’autosurveillance : Commune de RESSONS LE LONG

| Adresse : 2, rue de l’Eglise 02290 RESSONS LE LONG E-mail : assainissement.ressonslelong@orange.fr | Tél : 03 23 74 21 12 Fax : 03 23 74 21 12 |
| --- | --- |

Nom du  maître d’œuvre : Saunier et associés

| Adresse : 1 rue de l’Origan 62000 ARRAS E-mail : sandre@saunier-associes.com | Tél : 03 21 71 36 10 Fax : 03 21 71 39 21 |
| --- | --- |

Nom du constructeur : Jean VOISIN SAS

| Adresse : Les Charmilles 37360 Beaumont la Ronce E-mail : j.voisin.sa@wanadoo.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | Tél : 02 47 24 42 46 Fax : 02 47 24 82 41 |
| --- | --- |

Le laboratoire : Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherche (LDAR)

| Adresse : Pôle du Griffon, 180 rue Pierre-Gilles de Gennes BARENTON-BUGNY, 02007 LAON CEDEX E-mail : tdegusseau@cg02.fr | Tél : 03 23 24 06 00 Fax : 03 23 24 06 99 |
| --- | --- |

Le SATESE : de l’Aisne

| Adresse : Conseil Général de l’Aisne Direction de l’Aménagement et du Développement Durable Service de l’Eau et de l’Assainissement Hôtel du Département - Rue Paul Doumer 02013 LAON Cedex E-mail : satese@cg02.fr | Tél : 03 23 24 87 08 Fax : |
| --- | --- |

Le Service de Police de l’Eau :

| Adresse : DDT de l’Aisne - 50 boulevard de Lyon 02011 LAON cedex E-mail : ddt@aisne.gouv.fr | Tél : 03 23 24 64 00 (72) Fax : 03 23 24 64 01 |
| --- | --- |

L’Agence de l’eau Seine Normandie :

| Adresse : 2 Rue Docteur Guerin - 60200 Compiègne E-mail : | Tél : 03 44 30 41 00 ‎ Fax : 03 44 30 41 01 |
| --- | --- |

Table des annexes

Les annexes sont à créer en fonction de la spécificité de la station d’épuration

| Identification de l’annexe | Date du document | Mise à jour ou Modifications | Diffusion |
| --- | --- | --- | --- |
| Réglementation : - arrêté du 22/06/07 ou arrêté préfectoral |  |  |  |
| Autorisation de rejet |  |  |  |
| Synoptique du réseau d’assainissement |  | A chaque modification du réseau |  |
| Convention de raccordement des industries |  |  |  |
| Synoptique de la station |  |  |  |
| Récépissé de la validation de l’autosurveillance |  |  |  |
| Feuille navette (analyse) |  |  |  |
| Exemple de rapport d’analyses fournis par le laboratoire |  |  | Exploitant |
| Courbe hauteur/débit du venturi et dimension du canal de sortie |  |  |  |
| Fiches de non-conformité Fiche d’action corrective et préventive |  |  | SPE Agence de l'eau Service d’assistance technique du département |
| Récépissé plan d’épandage Document plan d’épandage |  | A chaque modification | SPE Maître d'ouvrage Agence de l'eau |

# Text boxes

Qjour (m3/j)  Cmoyenne (mg/l)

1000

Regard de prélèvement

( = 1 -

Lors du curage des lits tous les x années

Qjour (m3/j)  Cmoyenne (mg/l)

1000

Qjour (m3/j)  Cmoyenne (mg/l)

1000

Qjour (m3/j)  Cmoyenne (mg/l)

1000

( = 1 -

P(t MS) = h (m) x Su (m²) x S (%)

QQ

A4

A6

Point réglementaire

A3

QP

PP2

PP1

QQ1

Mesure de débit

Point de prélèvement

Eaux  brutes

File Eau

File Boues

Légende :

Rejet

Epandage avec plan

Lit second étage

Lit premier étage

Bâche à augets basculants

DEGRILLEUR